АНАЛИЗ

результатов диагностики состояния узлов конвейера №12  инв. №006011

ВОЦ ОАО «ЕВРАЗ ВГОК»

Конвейер l=54м (№12, инв. №006011) для подъёма дроблёной руды на 15 м. на участке дробления ВОЦ ВГОК приводится асинхронным двигателем (90 КВт, 980 об/мин.) через трёхосевой горизонтальный редуктор РК-1000 (u=48,5). Лента шириной 1,2 м, ролики Ø157×1400 мм (14 шт.).

Первая диагностика сборщиком данных СД-11 с помощью программы анализа – DREAM 32 проведена в октябре 2012 г., последняя – в сентябре 2014 г. Результаты сведены в таблицу 1.   Числовое значение рядом с названием дефекта – это ухудшение состояния узла относительно его прошлой диагностики.

Из таблицы видно, что состояние узлов конвейера стало хуже - увеличилась тяжесть и опасность дефектов.

Рекомендуется провести ремонтные работы конвейера № 12 согласно диагностическому отчёту, продолжить работы по его диагностике, начать диагностику других конвейеров. Особого внимания требуют подшипники электродвигателя и первой оси редуктора. Необходимо осмотреть муфту и проверить состояние шестерней редуктора Z14 и Z85. Состояние подшипников на второй и  третьей осях редуктора удовлетворительное.

Таблица 1

| Диагн. узел | Дефект | Дата, величина дефекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | 26.11.2012 | 28.03.2014 | 11.09.2014 |
| Асинхронный электродвигатель А3 |
| Электромагнитная система | Дефекты беличьей клетки (обмоток ротора) | 20 Db |  | 26 Db |
| опора 1 Подшипник качения 2320 | Износ внутреннего кольца | 14 % | 14 % | 12 % |
|  | Раковины на наружном кольце | 36 % | 11 % |  |
|  | Износ наружного кольца |  | 14 % | 10 % |
|  | Раковины, сколы на телах качения |  | 11 % | 8 % |
|  | Дефекты смазки |  |  | 16 Db |
| опора 2 Подшипник качения 320 | Раковины, сколы на телах качения | 52 % |  |  |
|  | Износ наружного кольца | 6 % |  | 6 % |
|  | Износ внутреннего кольца | 22 % | 6 % | 6 % |
| Муфта | Дефекты муфты | 22 % | 14 % |  |
| Редуктор РК-1000 (Ц2Н-450) |
| Шестерни | Дефекты шестерни Z14 | 5 % | 9 % | 14 % |
|  | Дефекты шестерни Z85 | 12 % |  |  |
| ось 1 опора 1 Подшипник качения 7318 | Износ наружного кольца | 16 % | 4 % | 11 % |
|  | Износ внутреннего кольца | 5 % |  | 11 % |
|  | Дефекты тел качения и сепаратора |  | 3 % | 3 % |
|  | Дефекты смазки |  |  | 14 Db |
| ось 1 опора 2 Подшипник качения 7318 | Износ наружного кольца | 13 % | 4% | 11 % |
|  | Износ внутреннего кольца |  |  | 16 % |
|  | Раковины на внутреннем кольце | 7 % |  |  |
|  | Дефекты тел качения и сепаратора | 11 % |  | 4 % |
|  | Дефекты смазки |  |  | 23 Db |
| ось 2 опора 1 Подшипник качения 7526 | Раковины на внутреннем кольце | 7 % |  | 4 % |
|  | Дефекты тел качения и сепаратора |  | 18 % | 3 % |
| ось 2 опора 2 Подшипник качения 7526 | Дефекты тел качения и сепаратора |  | 21 % |  |
|  | Раковины на внутреннем кольце |  |  | 5 % |
|  | Износ наружного кольца |  |  | 4 % |
| ось 3 опора 1 Подшипник качения 7528 | Раковины на внутреннем кольце | 21 % |  |  |
|  | Дефекты смазки |  |  | 12 Db |
| ось 3 опора 2 Подшипник качения 7528 | Раковины на внутреннем кольце |  | 3 % | 4 % |
|  | Износ наружного кольца |  |  | 4 % |

Ст. инженер-технолог ООО «Композит»                                       _____________ Шекуров А. В.