ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОТЧЕТ

состояния узлов конвейера №12  инв. №006011

26.11.12

сборщик данных СД-11

программа анализа -  DREAM 32

| Диагн. узел | Тип | Рекомендации | Сильные дефекты | Средние дефекты | Слабые дефекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Асинхронный электродвигатель А3 |
| эл. двигатель |  | Состояние машины удовлетворительное | Дефекты беличьей клетки (обмоток ротора) - 20 Db |  |  |
| опора 1 | Подшипник качения 2320 |  | Износ внутреннего кольца - 14 % Раковины на наружном кольце - 36 % |  |  |
| опора 2 | Подшипник качения 320 |  | Раковины, сколы на телах качения - 52 % Износ внутреннего кольца - 22 % Дефекты муфты - 22 % | Дефекты узлов крепления - 13 Db | Износ наружного кольца - 6 % |
| Редуктор РК-1000 (Ц2Н-450) |
| ось 1 опора 1 | Подшипник качения 7318 | Состояние машины удовлетворительное | Износ наружного кольца - 16 % |  | Износ внутреннего кольца - 5 % |
| ось 1 опора 2 |  |  |  | Износ наружного кольца - 13 % Раковины на внутреннем кольце - 7 % Дефекты тел качения и сепаратора - 11 % |  |
| ось 2 опора 1 | Подшипник качения 7526 |  |  | Дефекты зацепления малой шестерни - 11 % Раковины на внутреннем кольце - 7 % |  |
| ось 2 опора 2 |  |  |  |  |  |
| ось 3 опора1 | Подшипник качения 7528 |  | Раковины на внутреннем кольце - 21 % | Дефекты большой шестерни - 12 % |  |
| ось 3 опора 2 |  |  |  |  |  |
| Барабан ведущий |
| опора 1 | Подшипник качения 3528 | Дальнейшая эксплуатация не рекомендуется Осмотреть или перейти на ежедн. контроль вибрации. | Раковины на внутреннем кольце - 15 % Раковины, сколы на телах качения - 50 % | Износ внутреннего кольца - 5 % Перекос наружного кольца - 9 % |  |
| опора 2 |  |  | Раковины, сколы на телах качения - 19 % Раковины на внутреннем кольце - 12 % | Износ внутреннего кольца - 4 % Износ тел качения и сепаратора - 6 % | Износ наружного кольца - 5 % |
| Барабан натяжной |
| опора 1 | Подшипник качения 3620 | Состояние машины удовлетворительное |  | Раковины на внутреннем кольце - 4 % | Износ тел качения и сепаратора - 4 % Раковины на наружном кольце - 3 % |
| опора 2 |  |  |  |  | Раковины на наружном кольце - 5 % |

Числовое значение рядом с названием дефекта – это ухудшение состояния узла относительно его прошлой диагностики.

Если диагностика ранее не проводилась, то числовое значение – это ухудшение состояния узла относительно усреднённых показателей для данного типа узла.

Ст. инженер-технолог ООО «Композит»                                   Шекуров А. В.

# Text boxes

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2